# АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Мун. контракт  №46 от 31.03.08

Арх №              05/2-08-ГП-ПЗ-1

Заказчик:         Администрация

Морозовского района

Костино-Быстрянское сельское поселение

Морозовского района Ростовской области

Генеральный план

# Пояснительная записка

Том I

(положения о территориальном планировании)

# Ростов-на-Дону

2010 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Мун. контракт  №46 от 31.03.08

Арх №              05/2-08-ПЗ-1

Заказчик:         Администрация

Морозовского района

Костино-Быстрянское сельское поселение

Морозовского района Ростовской области

Генеральный план

Пояснительная записка

Том I

(положения о территориальном планировании)

Директор  института                                                                    Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                      Е. Н. Безуглова

# Ростов-на-Дону

2010 г.

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая часть | 5 |
| 2. | Цели и задачи разработки генерального плана | 6 |
| 3. | Мероприятия по территориальному развитию поселения | 7 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели проекта | 15 |

# Авторский коллектив

# Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                        Е.Н. Безуглова

Ведущий  архитектор                                                                     О.Ю. Мартий

Архитектор                                                                                      М.И. Ивлиева

Архитектор                                                                                      Н.Ю. Писаренко

# Экономическая часть:

Зам.директора по экономике                                                      В.А. Зинченко

Начальник отдела инвестиционных программ                         Е.И. Ананьев

Главный специалист                                                                   С.А. Орлинский

Ведущий специалист                                                                  К.Н. Мищенко

Специалист 1 категории                                                               К.А. Евтишина

Специалист 1 категории                                                             Е.Д. Осерская

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная

планировка территории, инженерная инфраструктура:

# Начальник отдела инженерно – транспортной

# инфраструктуры                                                                          Н.Б. Смирнов

ГИП по разделу « Инженерная

инфраструктура»                                                                         И.А. Кондаков

ГИП по разделу « Инженерная подготовка

территории, транспортная инфраструктура»                            Н.Ю. Зинченко

Инженер 1 категории                                                                   Ю.В. Кочуева

Архитектор                                                                                   Т.В. Рязанцева

Состав проекта:

Том I. Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании.

Костино-Быстрянское сельское поселение. Генеральный план (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка (материалы по обоснованию проекта генерального плана).

Том III. Графические материалы.

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей:

Костино-Быстрянское сельское поселение Морозовского района Ростовской области. Генеральный план

- подзаголовки чертежей и схем:

1.  Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000;

2.  План современного использования территории (опорный план) с отобра-жением границ земель различной категории.

Схема с отображением результатов анализа комплексной оценки территории, М 1: 25000;

3.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж),

М 1:25000;

4.  Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

5.  Схема градостроительного развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания.Схема ландшафтно-рекреационного зонирования, М 1:25000;

6.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

7. Схема инженерной инфраструктуры (схемы водоснабжения, канализации, схемы теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения), М 1:25000.;

По населённым пунктам:

х.Костино-Быстрянский, х.Скачки-Малюгин, х.Рязанкин, х.Трофименков, х.Лесопитомник, х. Новопроциков, х.Русско-Власовский, разъезд Быстрый.

8.  План современного использования территории, М 1:5000;

9.  Схема генерального плана с выделением очередности освоения территории. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:5000;

10. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 1:5000.

1. Общая часть

Генеральный план Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского  района Ростовской области разработан на основании:

- Постановления Главы Администрации Морозовского района « О разработке генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области» от 29.12.2007г.№320

- Муниципального  контракта № 46 от 31.03.2008г. на разработку проекта, выданное муниципальным заказчиком – Администрацией Морозовского района Ростовской области.

- Задания на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Морозовского района РО П.Ф.Тришечкиным.

в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ№109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Областным законом Ростовской области от 14.01.2008г. №853-3С

«О градостроительной деятельности в Ростовской области»

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.07 г;

- Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесным Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водным Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- требованиями технических регламентов.

В основе генерального плана Костино-Быстрянского сельского поселения заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в работах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

- Схема территориального планирования Морозовского района, выполненная ОАО « Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, в составе схемы территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области ( Волго-Донская система расселения).

Для разработки проекта генерального плана сельского поселения использованы:

- материалы картографии – топосъемка по материалам ортофотопланов М1:2000 ГАУ РО « Институт градостроительства» в 2008г.

2. Цели и задачи разработки генерального плана

Генеральный план Костино-Быстрянского сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства:

- основные направления развития, преобразования территории сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения на ближайшие годы и долгосрочную перспективу-20-30 лет, таким образом основная цель данной работы– разработка социально- ориентированного градостроительного документа- Генерального плана, реализация которого предполагает устойчивое развитие сельского поселения, обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- проведение комплексного анализа состояния и использования территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий;

- разработка предложений по функционально-планировочной организации территории с установлением планируемых границ земель различных категорий, выделением зон различного функционального назначения с определением режимов их содержания и использования при осуществлении градостроительной деятельности;

- разработка предложений по рациональной организации территории, способствующей развитию базовых секторов экономики поселения

(производственные территории агропромышленного комплекса и др.), системы обслуживания населения, определение направлений перспективного территориального развития населенных пунктов;

- разработка предложений по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- разработка предложений по сохранению объектов археологического наследия, экологическому и санитарному благополучию;

- этапы реализации генерального плана, направленные на достижение главной цели- повышение качества жизни ( возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшение состояния экологии, безопасности жизни) поддержанные конкретными источниками финансирования.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплек-сного решения вопросов организации планировочной структуры; террито-риального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселе-ния; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

3. Мероприятия по территориальному

развитию поселения

Анализ ситуации, оценка современного состояния Костино-Быстрянского сельского поселения позволили выявить наиболее острые проблемы функционально-планировочной организации территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в его состав и дать в генеральном плане предложения по их решению.

Проектом предлагается:

1. Обеспечение качества среды обитания за счет формирования полноценной градостроительной среды населенных пунктов, включающей сеть объектов социальной и инженерной инфраструктуры, способных обеспечить весь комплекс повседневных услуг.

-  проектом предусматривается упорядочение кварталов существующей застройки населённых пунктов (установление красных линий - границ, отделяющих территории кварталов жилой застройки и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов), намечаются территории для нового строительства 1-2-этажной индивидуальной усадебной жилой застройки, планировочно увязанных и органично дополнивших сложившуюся планировочную структуру

- установление регламентов на использование территорий земельных участков, находящихся в границах прибрежных защитных полос р.Быстрой и прудов в соответствии с Водным кодексом РФ.

2.Установление границ функциональных зон территории поселения и населенных пунктов - определения границ территориальных зон по превали-рующим функциям и установление регламентов на их использование.

В пределах Костино-Быстрянского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1.	Зоны населённых пунктов;

2.	Зоны сельскохозяйственного освоения;

3.	Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

4.	Зоны рекреационные;

5.	Зоны специального назначения;

6.	Зоны с особыми условиями использования.

К зоне населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов сельского поселения;

К зоне сельскохозяйственного освоения относятся территории сельскохозяй-ственных угодий:

- пашни;

- естественные кормовые угодья (пастбища);

- многолетние насаждения (лесополосы, территории лесного фонда);

- территории садово - огороднических объединений;

- территории предприятий для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции;

К зоне инженерно-транспортной инфраструктуры относятся территории объектов железнодорожного транспорта с включением объектов инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции, территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения;

К зоне специального назначения относятся территории, кладбищ, свалок и скотомогильников.

К зоне с особыми условиями использования относятся территории санитарно-защитных зон, зоны охраны объектов археологии, охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры, 15 и 30-км зоны от линии воздушных подходов военного аэродрома, в которых запрещается размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц (постановление Правительства РФ от 11марта 2010г.№138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ»), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зоны прибрежных защитных полос р.Быстрой, зоны береговых полос водных объектов.

3. Развитие социальной инфраструктуры до нормативного уровня обеспеченности жителей объектами социально гарантированного уровня обслуживания (детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, объектами здравоохранения, объектами культуры и т.д.), что позволит повысить качество жизни жителей поселения.

4. Сохранение и развитие природно-рекреационных пространств поселения – элементами природно-рекреационной среды поселения являются территории лесного фонда, водоохранные зоны рек Быстрой и Сухой, водотоков балок и прудов, естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети.

Сельхозугодья в системе природного комплекса занимают промежуточное положение. С одной стороны они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой - способствуют поддержанию экологического равновесия в целом благодаря высокому проценту озеленения.

5.  Развитие транспортной системы поселения

Построение дорожной сети Костино-Быстрянского  сельского поселения выполнено с максимальным использованием существующих дорог.

Формирование внутреннего транспортного каркаса, позволяющего объединить разрозненные территории сельского поселения и осуществить их связь с другими поселениями. Реконструкция сети основных дорог местного значения.

6.  Развитие производственных территорий

Реанимирования и упорядочения существующих производственных территорий и резервирование вблизи населенных пунктов территорий для планируемого размещения предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий коммунально-складского назначения;

7.  Комплекс мероприятий по оздоровлению экологической обстановки

-  поэтапное закрытие свалок ТБО до конца расчетного срока с последующей рекультивацией территории. Организация вывоза ТБО на планируемый полигон районного значения за пределами 15-км зоны от военного аэродрома. Предварительное место его размещения - 1км на восток от х.Павлов Широко-Атамановского сельского поселения;

-  обустройство скотомогильника в районе х.Костино-Быстрянский в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  и уничтожения биологических отходов (№13-7-2/469 от 04.12.1996г.);

-  разработка проекта СЗЗ скотомогильника в районе х.Костино-Быстрянский, обоснование уменьшения СЗЗ при проведении комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

-  расчистка и благоустройство береговой полосы р.Быстрой, р.Сухой водотоков балок и прудов, осуществление мероприятий по углублению и расчистке дна водоемов;

-  мероприятия по организации территорий с особыми условиями использования

(озеленение санитарно-защитных зон производственных объектов, территорий специального назначения);

-  разработка проектов санитарно-защитных зон производственных предприятий в соответствии Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическим благополучии человека» и требованиями СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03» и их обустройство;

-  проведение мероприятий по укреплению территорий подверженных оврагообразованию;

-  соблюдение шумозащитных мероприятий в жилой застройке, находящейся в зонах шумового дискомфорта от железной дороги и военного аэродрома.

8.  Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского  района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение

Генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- проведение разведочных работ на участке недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна в пределах территории Костино-Быстрянского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов;

- проведение работ по строительству водопроводных сетей по новым направлениям и реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающей перекладку трубопроводов, установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

- при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы;

- оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- строительство централизованной системы водоснабжения в хуторах Новопроциков, Русско-Власовский, Рязанкин и Скачки-Малюгин. Необходимое количество артезианских скважин определяется после проведения разведки подземных вод с подсчетом эксплуатационных запасов;

- оборудование установок для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия.

В I очередь реализации генерального плана предлагается довести обеспеченность централизованными системами  водоснабжения до 100 % в хуторах Костино-Быстрянский и Трофименков, а также осуществить строительство систем централизованного водоснабжения в хуторах Рязанкин и Скачкин-Малюгин, на расчетный срок – в хуторах Русско-Власовский и Новопроциков. Систему водоснабжения для хуторов Трофименков и Рязанкин предлагается сделать общей. Учитывая, что жесткость воды и содержание сухого остатка в воде, подаваемой в систему водоснабжения х.Трофименков  превышают нормативые величины, предлагается  разместить в районе подземного водозабора установку для умягчения воды.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- выполнение  гидравлических расчетов и наладки систем  по фактическому состоянию

оборудования и трубопроводов;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем  автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения в поселении:

- Строительство централизованной системы  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях (ЛОС) во всех хуторах поселения, кроме х.Лесопитомник. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки с отведением очищенных стоков в реку Быструю. В I очередь реализации генерального плана предлагается осуществить строительство централизованной системы канализации для хуторов Костино-Быстрянский, Рязанкин, Трофименков, Скачки-Малюгин. Канализование остальных населенных пунктов поселения предлагается выполнить в течение расчетного срока реализации проекта. Отведение канализационных стоков от жилой застройки х.Лесопитомник - по существующей схеме, в выгребные ямы. Предлагается выполнить новые водонепроницаемые выгребные ямы взамен существующих, которые подлежат дезинфекции и засыпке. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

- Строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов.

- Прокладка канализационных сетей из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Разработка расчетных схем канализования населенных пунктов должна осуществляться специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем газо- и  теплоснабжения:

- В I очередь реализации генерального плана завершить строительство межпоселкового газопровода х.Грузинов-х.Скачки-Малюгин-х.Трофименков-х.Костино-Быстрянский в целях обеспечения возможности подключения конечных потребителей в населенных пунктах.  На расчетный срок - строительство межпоселкового газопровода от х. Костино-Быстрянский в хутора Новопроциков и Русско-Власовский.

- При разработке расчетных  схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сетей распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

- Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

- Использование индивидуальных газовых теплогенераторов для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными уреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Электроснабжение

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

- Реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения с использованием СИП.

- Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

- Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать    АСКУЭ.

Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- В случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов.

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G.

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм.

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM.

- Расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.  Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

4. Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана

Таблица №1

| № п/п | Показатели | Ед. измер | Современное состояние | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе: | га | 20501.88 | 100% | 20501.88 | 100% |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственого назначения | га | 19226.52 | 93.78% | 19070.95 | 93.02% |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 587.44 | 2.87% | 715.97 | 3.49% |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | га/м2на чел | 12,39/ 49,1 | - | 48,34/ 191,75 | - |
| 1.3 | Земли транспорта | га | 294.69 | 1.44% | 334.82 | 1.632% |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 216.06 | 1.053% | 216.06 | 1.053% |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 167.71 | 0.81% | 154.95 | 0.76% |
| 1.6 | Земли специального назначения | га | 9.46 | 0.047% | 9.13 | 0.045% |
| 1.6.1 | Территории свалок ТБО | га | 8.77 | 0.043% | 8.77* | 0.043% |
| 1.6.2 | Территории кладбищ | га | 0.58 | 0.003% | 0.25 | 0.001% |
| 1.6.3 | Территория скотомогильника | га | 0.11 | 0.001% | 0.11 | 0.001% |
| 2. Население |
| 2.1 | Численность населе-ния сельского поселения | чел. | 2523 | 2521 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- |  | - |
|  | - убыль. | -“- |  | -2 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ. ллощади | 40.4 | 40.94 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жил.фонд | тыс. м2 общ. площади | 40.4 | 40.4 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общ. площади | - | 0.27 |
| 3.4 | Средняя обеспечен-ность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16.0 | 16.2 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 190 | 190 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 320 | 320 |
| 4.3 | Амбулатории | пос/см | 30 | 45 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 3 | 3 |
| 4.5 | Аптеки | м2 общ.пл | - | 35 |
| 4.6 | Клубы посетительские | место | 675 | 675 |
| 4.7 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 7.5 | 7.5 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2.4 | 3.08 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 372 | 372 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 604.5 | 704.5 |
| 4.11 | Пожарное депо | пожар. автомобиль | - | 2 |
| 4.12 | Кладбище | га | 4.08 | 1.94 |
| Транспорт |
| 5.1 | Железная дорога | пкм | 12.0 | 12.0 |
| 5.3 | Автомобильная дорога местного значения с асф. покрытием (основная) | пкм | 30.1 | 66.7 |
| 5.4 | Улица в жилой застройке | пкм | 22.1 | 47.8 |
| 6. Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление хозяйственно-питьевое | тыс.м3/сут | 0.15 | 0.661 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел | 60 | 262 |
|  | В том числе на хоз-бытовые нужды | л/сут на чел | 60 | 160 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Поступление сточных вод | тыс.м3/сут | - | 0.484 |
| 6.2.2 | Блочно-модульные ло-кальные очистные сору-жения (ЛОС) | Ед. | - | 10 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | млн.кВт час/год | 1.5 | 1.72 |
|  | В том числе на комму-нально-бытовые нужды | млн.кВт час/год | 1.45 | 1.67 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС «Б-11», ПС «Баклановская» |
| 6.4 | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 99 |
| 6.4.2 | Прогнозируемое потребление газа | млн. м3/год | - | 4.708 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | АГРС « Морозовск» |
| 6.5 | Связь |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | Всего номеров | 146 | 185 |
| 6.5.3 | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 2 | 2 |

* территории свалок ТБО, подлежат рекультивации на конец расчетного срока и перспективу.